## Украина, г. Киев, ул. Пшеничная, 16а

## Тел./факс:  (044) 232-31-47

## (067) 249-21-43

## e-mail: absolut.bk@i.ua

www.abs-bk.com.ua	        ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ

### ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА МАРКИ  ПЭ-100

Полиэтиленовые трубы для трубопроводов, транспортирующих воду, кислоты, щелочи и различные агрессивные среды, к которым полиэтилен химически стоек, согласно требованиям ТУ У В.2.7-25.2-32926466-002-2005.

Трубы преимущественно используются для строительства наружных сетей (водопроводов, артезианских скважин, самотечных и напорных канализационных коллекторов, систем мелиорации). Срок службы полиэтиленовых труб при соблюдении условий эксплуатации до 50 лет.

|  | ПЭ-100 SDR 26 (до 6 атм) | ПЭ-100 SDR 17 (до 10 атм) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 м.п., кг | Цена с НДС*, грн./м.п. | Толщина стенки, мм | Вес 1 м.п., кг | Цена с НДС*, грн./м.п. | Упаковка, м.п. |
| 20* | 1,6 | 0,10 | 3.65 | 2,0 | 0,12 | 4.40 | бухты 100-200 |
| 25* | 1,6 | 0,14 | 5,00 | 2,0 | 0,15 | 5.50 | бухты 100-200 |
| 32* | 1,9 | 0,19 | 6.55 | 2,0 | 0,20 | 6.90 | бухты 100-200 |
| 40 | 2,0 | 0,25 | 10.00 | 2,4 | 0,30 | 10.30 | бухты 100-200 |
| 50 | 2,0 | 0,31 | 14,10 | 3,0 | 0,46 | 15.90 | бухты 100-200 |
| 63 | 2,5 | 0,52 | 22.30 | 3,8 | 0,72 | 24.85 | бухты 100-200 |
| 75 | 2,9 | 0,69 | 31.80 | 4,5 | 1,03 | 35.55 | бухты 100-200 |
| 90 | 3,5 | 0,99 | 45.50 | 5,4 | 1,49 | 51.45 | бухты 100-200 |
| 110 | 4,2 | 1,45 | 67.80 | 6,6 | 2,21 | 76.30 | бухты 100-200 |
| 125 | 4,8 | 1,87 | 80.50 | 7,4 | 2,80 | 96.65 | Отрезки по 12м |
| 140 | 5,4 | 2,36 | 101.20 | 8,3 | 3,51 | 121.15 | Отрезки по 12м |
| 160 | 6,2 | 3,03 | 129.20 | 9,5 | 4,58 | 158.10 | Отрезки по 12м |
| 180 | 6,9 | 3,92 | 161.90 | 10,7 | 5,80 | 200.20 | Отрезки по 12м |
| 200 | 7,7 | 4,77 | 200.20 | 11,9 | 7,15 | 246.80 | Отрезки по 12м |
| 225 | 8,6 | 6,05 | 253.00 | 13,4 | 9,07 | 313.10 | Отрезки по 12м |
| 250 | 9,6 | 7,48 | 309.60 | 14,8 | 11,11 | 383.45 | Отрезки по 12м |
| 280 | 10,7 | 9,32 | 393.50 | 16,6 | 13,96 | 481.85 | Отрезки по 12м |
| 315 | 12,1 | 11,85 | 501.50 | 18,7 | 17,68 | 610.25 | Отрезки по 12м |
| 355 | 13,6 | 14,96 | 648.60 | 21,1 | 22,50 | 776.60 | Отрезки по 12м |
| 400 | 15,3 | 18,95 | 827.00 | 23,7 | 28,4 | 980.25 | Отрезки по 12м |
| 450 | 17,2 | 24,28 | 840.20 | 26,7 | 35,36 | 1275.20 | Отрезки по 12м |
| 500 | 19,1 | 29,96 | 1035.50 | 29,7 | 44,81 | 1576.00 | Отрезки по 12м |
| 560 | 21,4 | 37,57 | 1290.10 | 33,2 | 56,16 | 1970.40 | Отрезки по 12м |
| 630 | 24,1 | 47,59 | 1640.70 | 37,4 | 71,11 | 2480.00 | Отрезки по 12м |
| 710 | 33,9 | 61,62 | 2810.00 | 42,1 | 91,36 | 4160.30 | Отрезки по 12м |
| 800 | 38,1 | 78,05 | 3560.30 | 47,4 | 115,85 | 5300.00 | Отрезки по 12м |
| 900 | 42,9 | 99,09 | 4530.40 | 53,3 | 146,55 | 6700.50 | Отрезки по 12м |
| 1000 | 47,7 | 121,82 | 5565.00 | 59,3 | 181,12 | 8315.60 | Отрезки по 12м |
| 1200 | 57,2 | 175,45 | 7900.90 | 70,6 | 252,00 | 11550.00 | Отрезки по 12м |

*Труба ПЕ80 SDR 17,6(8,0 атмосфер)